### Габаритные фонари

Открутите болт, расположенный в моторном отделении (болт под крестовую отвертку со шляпкой под тонкую головку на 10), который крепит блок фонаря.

Операцию надо выполнять очень аккуратно, так как болт может упасть в скрытые полости подкрылка. Лучше эту операцию выполнять магнитной отверткой

Выдвиньте блок фонаря вперед для снятия. Поверните ламповый патрон против часовой стрелки, потяните наружу и снимите лампу.

Во время установки блока фонаря совместите штифт на блоке фонаря с отверстием в кузове.